## Slide 1
Upínání obrobků – součást řešení pro inteligentní obráběcí stroje
Setkání obchodních ředitelů členských firem SST
Brno/Hustopeče, 20.6.2019
Petr Kolář, Jiří Švéda, Miroslav Ondráček a další

## Slide 2: Úvod – co to je 4. průmyslová revoluce
mnoho řešení již využíváme
existují aplikace ve velkých firmách; mnoho firem (především SME) je stále skeptických a hledá se věcné uplatnění
Průzkum mezi německými výrobními SME provedený Fraunhofer IPA Bayreuth:
79% firem jsou nováčci v I4.0
76% firem nevidí ekonomický benefit
85% firem nemá znalost principů I4.0
Kyber-fyzikální systémy
reálné
virtuální
ERP
MES
SCADA
CNC, PLC
Senzory, aktuátory, HW
Výrobní proces

## Slide 3: Motivace rozvoje Průmyslu 4 ve výrobní technice
Řízení stroje na konečný rozměr dílce
Stále se snažíme vyvinout dokonalejší výrobní zařízení pro lepší výrobu
Odstraněním člověka z procesu řízení stroje se připravujeme o řadu senzorů a inteligentních rozhodovacích funkcí
Číslicové řízení stroje by mělo umožnit realizovat produktivní výrobu a kontrolu složitějších dílců
Průmysl 4 není jen větší integrace ICT do výrobní techniky; je to především efektivní spolupráce stroje s člověkem a dalšími stroji
Přesnost
Jakost
Produktivita
Spolehlivost
Efektivnost
Malá zátěž pro ŽP
Zdroj: www.kenwardengineering.co.uk

## Slide 4: Motivace rozvoje Průmyslu 4 ve výrobní technice
Jednou z hlavních motivací je zavedení kusové výroby s efektivitou výroby sériové. Proto se obecně uvažuje o kombinaci znalostí více strojů a též lidské obsluhy.
To je odklon od snahy zavést plně bezobslužnou výrobu, i když řada technických prostředků je oběma koncepty shodná a sdílená.
Přesnost
Jakost
Produktivita
Spolehlivost
Efektivnost
Malá zátěž pro ŽP
Technické faktory
Ekonomické faktory
Sociální faktory
Požadavky na výrobní stroje a technologie
Inteligentní výrobní stroje
Inteligentní upínky
Prediktivní údržba
Senzory
Digitální dvojče
Inprocesní měření
…
Stroje a zařízení
Systémová integrace
Pokročilá rozhraní řídicích systémů
Vnější omezení

## Slide 5
Specifické zaměření: kusová výroba velkých dílů
Plná automatizace výroby není nákladově efektivní díky kusové nebo nízkoobjemové výrobě.
Obsluha stroje tak zůstává důležitou součástí systému. Měl by být zodpovědný za počáteční kroky procesu. Těžká a nebezpečná práce by měla být odstraněna.
Typické problémy k řešení:
  seřízení a upnutí obrobku;
  deformace obráběcího stroje v důsledku pohybu os;
  čas manipulace, zejména pro dimenzionální řízení CMM
Source: TOS Varnsdorf

## Slide 6: Inteligentní stroj
Inteligentní stroj má rozšířenou senzoriku a rozšířenou komunikaci.
Výsledná inteligence zařízení je (aktuálně) kombinací připravených algoritmů, detekovaných dat a informací od dalších systémů a operátora.
Do budoucna se předpokládá větší množství senzoriky a též rozvoj inteligence ve smyslu schopnosti reagovat autonomně na neočekávané situace.
Inteligentní stroj
Senzorika
Komunikace
Snímání integrovaných dat
Přídavné senzory pro přímé měření
Přídavné senzory pro nepřímé měření
S operátorem
S dalšími integrovanými zařízeními
S dalšími reálnými stroj
S virtuálním digitálním dvojčetem
S nadřazenými systémy (ERP)
databáze

## Slide 7
Příklad 1: Obráběcí stroj a inteligentní upínky obrobku
vyrovnání dílce
upnutí dílce
určení nulového bodu
Současná situace (manuální příprava dílce)

## Slide 8
Příklad 1: Obráběcí stroj a inteligentní upínky obrobku
Současná situace (manuální příprava dílce)
Active vibration reducer
Návrh testovacího dílce na kterém by se otestovali vyvinuté inteligentní podpěry a upínky
Ocelový svařenec: 1680 x 1800 x 500 mm
Technologické operace na dílci: čelní frézování, frézování drážky a vrtání

## Slide 9
Příklad 1: Obráběcí stroj a inteligentní upínky obrobku
Příklad doplnění stroje o další možnost snímání a reakce
obrobek
Řídicí systém obráběcího stroje
Průmyslový PC se speciálním SW
Přenosná obrazovka pro obsluhu
Se SW pro řízení upínacího přípravku a komunikaci s ním
Příprava a optimalizace technologie
NC code
upínací přípravky
Klíčové technologie
(přídavný HW&SW)
75% úspora vedlejšího času

## Slide 10
Příklad 1: Obráběcí stroj a inteligentní upínky obrobku
Příklad doplnění stroje o další možnost snímání a reakce
Vyrovnávání obrobku
Kontrola pozice dílce
Upnutí
Obrábění
Co se děje
Jak tomu rozumět
Co s tím dělat

## Slide 11
Příklad 1: Obráběcí stroj a inteligentní upínky obrobku

## Slide 12: Příklad 2: Adaptivní obrábění s modelem obrobku
Digitální reprezentace dílce může být využita v mnoha úlohách vázaných na návrh, výrobu a aplikaci dílce.
Příklad: obrábění dílce na definovanou tloušťku.
konečný tvar pro generování dráhy nástroje

## Slide 13: Příklad 2: Adaptivní obrábění s modelem obrobku
Upínka je navržena pro dva pracovní režimy: upínání tuhých nebo upínání poddajných obrobků
Hlavní parametry upínky: max. zdvih 100mm; min. poloměr zakřivení obrobku 450mm.
clamping of rigid raw part
clamping of flexible raw part

## Slide 14: Více informací a funkcí směřujících na obsluhu
Operátor stroje má více vstupních informací, které je nutno strukturovat
K datům stroje chce přistupovat více lidí i strojů.
Operátor potřebuje přístup k většímu množství dat pro rozhodnutí
Operátor může stroj ovládat alternativními přístupy
Je mnoho dílčích řešení, ale všechny pohromadě mají synergický efekt
To vyžaduje nové typy HMI (informace a komunikace člověka a stroje)
(vč. možnosti komunikace s dalšími reálnými a virtuálními stroji a systémy)
DMG MORI CELOS
MAZAK SMOOTH

## Slide 15: Příklad z ČR: TOSControl
Nadstavbový komplexní systém pro správu stroje (zvýšení komfortu obsluhy, možnost rozšíření dílčích aplikací, komunikace s uživatelem i ostatními zařízeními v síti)
Základní aplikace (status stroje, HMI řídicího systému, dokumentace, kalendář, kamera atd.)
Pokročilé nástroje (inprocesní měření – metrologický sw, diagnostické nástroje)
Implementováno do stroje TOS Varnsdorf WHT110 Sinumerik 840D sl

## Slide 16: Závěr
Upínací systémy obrobků musí respektovat specifika obrobku (velikost, tuhost, tvarová náročnost) i specifika obráběcí operace (velikost řezných sil, přítomnost řezného média atd.).
Snahou je navrhovat takové upínací systémy, které umožní finančně efektivní upnutí dílce v požadované přesnosti a zkrátí vedlejší přípravné časy.
Komplexní řešení upínacích systémů obrobků vede na nutnost automatizace upínání a tedy na i na nutnost integrace řízení upínek do operátorského panelu.
Prezentace ukázala přístup RCMT založený na rozšíření ovládacího prostředí ŘS tak, aby bylo možno integrovat další funkce stroje a další přídavná zařízení.
  Řešení je univerzální umožňuje konfiguraci na míru konkrétním potřebám zákazníka.
  Vlastní upínací systém může obsahovat i specifické senzory pro kontrolu kvality obrábění.
Děkuji za pozornost